HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Acetato de butilo |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Acetato de n-butilo |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Acetato de n-butilo | >99 | 123-86-4 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Irritación nasal y conjuntiva. |  |
| INGESTIÓN | Irritante de las mucosas. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Líquido y vapores son irritantes oculares |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Irritante para la piel cuando el contacto es prolongado. Puede llegar a provocar dermatitis. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | No permitir que la víctima cierre o restriegue los ojos. Lavar los ojos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados para asegurar la remoción del químico. Usar de preferencia lavador de ojos. Buscar auxilio médico inmediatamente, si es posible llevando la etiqueta del producto. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Retirar inmediatamente las ropas y zapatos contaminados. Lavar la piel con agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. |  |
| INHALACIÓN | Remover a la víctima para un local aislado. Si la víctima no está respirando, aplicar respiración artificial. Si la víctima está respirando, pero con dificultad, administrar oxígeno. Buscar atención médica. |  |
| INGESTIÓN | Si la víctima está totalmente consciente, lavar su boca con abundante agua limpia y hacer que beba dos vasos de agua e inducir vómitos repetidos hasta que este sea claro. Si la persona está inconsciente, dejar en reposo de costado, aflojar cuello y cinturón. Buscar auxilio médico inmediatamente, si es posible llevando la etiqueta del producto. |  |
| RECOMENDACIONES | Evitar el contacto prolongado. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | Producto inflamable. Punto de inflamación: 27ºC |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | inferior: 3,0 % (v) superior: 10,4 % (v) |  |
| AGENTES EXTINTORES | Extintor de polvo, espuma resistente a los alcoholes, dióxido de carbono (CO2). |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | El equipo extintor debería contener un equipo de protección respiratoria independiente del aire del entorno. Enfríe los recipientes y tanques con rocío de agua. Hacer un dique y recoger el agua que se ha utilizado para combatir el incendio. El derrame de agua puede provocar daños para el medio ambiente. Mantener a las personas fuera del alcance del fuego, y permanecer en el lado cara al viento. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Monóxido de carbono (CO) dióxido de carbono (CO2) |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Usar el adecuado equipo de protección personal. Cubra con un material inerte, luego coloque el producto en un recipiente adecuado y bien cerrado, utilizando herramientas que no produzcan chispa y transporte al aire libre. Evite llamas u otras fuentes de ignición. Ventilar el área del derrame y lavar una vez retirado por completo. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | 15-25ºC |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Por tratarse de líquido inflamable, almacenar en contenedores cerrados, en un área seca, bien ventilada y alejado de fuentes de ignición o agentes oxidantes. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Proveer sistemas exhaustivos de ventilación local y general para mantener los niveles de contaminación ambiental por debajo de los valores recomendados, así como para disminuir el riesgo de inflamabilidad. Con ventilación local en la zona de trabajo, evitar la dispersión de la contaminación a otras áreas de la zona donde se origina. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Utilizar mascaras con provisión de aire o equipos de respiración autónomos en situaciones de excesiva concentración de vapores o niebla. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar mascaras faciales y/o antiparras a prueba de salpicaduras. Evitar el uso de lentes de contacto. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Usar guantes, botas, delantales y ropa de goma para evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Liquido incoloro, con olor a frutas. |  |
| DENSIDAD | 0.8712 |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Poco soluble en agua (1:180) |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | -98.6ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 117.2ºC |  |
| pH | No corresponde |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Líquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | El acetato de butilo es estable a temperatura ambiente, en recipientes cerrados y bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. El calor contribuye a la inestabilidad. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes fuertes. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No polimeriza |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | No se descompone si se almacena y aplica como se indica. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | Rata, oral, LD50: 10200 mg/Kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | Rata, inhalación, LC50: 19600 ppm/ 4 horas de exposición |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: Daphnia magna- 48h- EC50: 44 mg/l Pimephales promelas- 96h- LC50: 18 mg/l Desmodesmus subspicatus- 72h- EC50: 647,7 mg/l |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU: 1123 Clasificación: 3 Embalaje: III |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |