HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Acetato de etilo |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Acetato de etilo |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Acetato de etilo | >99 | 141-78-6 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Los vapores causan el efecto temporal de irritar el tracto respiratorio y los pulmones. |  |
| INGESTIÓN | En altas concentraciones tiene efecto narcótico y puede afectar al hígado y riñones. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Puede causar conjuntivitis y opacidad en la cornea. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | El contacto repetido puede provocar dermatitis. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Lavar los ojos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. Usar de preferencia un lavador de ojos. Buscar auxilio médico inmediatamente, si es posible llevando la etiqueta del producto. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Retirar inmediatamente las ropas y zapatos contaminados. Lavar la piel con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos, de preferencia bajo una ducha de emergencia. Buscar auxilio médico inmediatamente, si es posible llevando una etiqueta del producto. |  |
| INHALACIÓN | Remover a la víctima para un local aislado. Si la víctima no está respirando, aplicar respiración artificial. Si la víctima está respirando, pero con dificultad, administrar oxígeno a un flujo de 10 a 15 l/min. Buscar auxilio médico inmediatamente, si es posible llevando una etiqueta del producto. |  |
| INGESTIÓN | No provocar vómito. Si la víctima está totalmente consciente, lavar su boca con abundante agua limpia. Buscar auxilio médico inmediatamente, si es posible llevando la etiqueta del producto. |  |
| RECOMENDACIONES | No dar nada para beber si la víctima está inconsciente y no provocar el vómito. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | Producto inflamable. Punto de inflamación: -4ºC |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | Inferior: 2.2% (v/v) Superior: 11.4% (v/v) |  |
| AGENTES EXTINTORES | Espuma polivalente, polvo químico y dióxido de carbono (CO2) |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Protección completa para fuego y equipo autónomo de protección respiratoria. Enfriar con neblina de agua o alejar todos los recipientes expuestos al calor. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Debe utilizarse ropa de adecuada y lentes de seguridad y dependiendo de la magnitud del derrame se procederá a evacuar la zona y utilizar equipo de respiración autónoma, botas y guantes de hule. Mantener alejados del derrame llamas o cualquier fuente de ignición. Impedir que el producto llegue a cursos hídricos, rejillas o sistemas de alcantarillado. Para ello, construir diques con tierra o bolsas de arena. Los vapores generados se dispersan con agua, la cual debe ser almacenada para tratarla posteriormente, de manera adecuada. El líquido se absorbe con arena, tierra o cemento en polvo y el sólido se almacena en lugares seguros para su tratamiento posterior. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Debe ser almacenado alejado de fuentes de ignición y de la luz directa del sol, en un área bien ventilada. Cantidades grandes de este producto, deben almacenarse en tanques metálicos conectados a tierra. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Mantener sistemas exhaustivos de ventilación local y general de forma de mantener los niveles de contaminación ambiental en valores bajos, así como para reducir el riesgo de inflamabilidad. Todo material eléctrico debe de ser antichispas. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Respirador con filtro para vapores orgánicos para ambientes abiertos y bajas concentraciones en el aire. Respirador con suministro de aire o autónomo si la concentración del producto es superior a la máxima concentración usando conjunto respirador/filtro y/o si hay deficiencia de oxígeno. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Gafas de seguridad herméticas (con ventilación indirecta) para productos químicos. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Ropas, delantal y botas impermeables resistentes a solventes. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido límpido, con agradable olor a frutas |  |
| DENSIDAD | 0.900 - 0.903 g/ml |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | 1 ml es miscible con 10 ml de agua (a 25 ºC), su solubilidad aumenta al bajar la temperatura. Forma azeótropo con agua (6.1 % peso/peso). Miscible en etanol, acetona, cloroformo y éter. |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | -83ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 77ºC |  |
| pH | No corresponde |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Líquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable a temperatura ambiente y bajo condiciones normales de uso. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Oxígeno bajo presión, materiales oxidantes, ácido clorosulfónico, t-butóxido de potasio y tetra-aluminio de litio. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No se produce |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | La descomposición térmica oxidativa puede producir vapores de monóxido y dióxido de carbono. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | Oral : DL50 (ratones) : 5.620 mg/m² DL50 (rata) : 4.100 mg/m² |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | CL50 (ratones) : 45 mg/m² (2h) CL50 (conejos) : 1.600 ppm (8h) |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: CL50 (Indian catfish) = 212 mg/L (96 h). CL50 (Fathead minnow) = 230 mg/L (96 h) |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU: 1173 Clasificación: 3 Embalaje: II |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur. |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |