HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Acetato de sodio |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Acetato de sodio |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Acetato de sodio | >99 | 127-09-3 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Puede causar irritación en el tracto respiratorio. Los síntomas pueden incluir tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y dolor torácico. |  |
| INGESTIÓN | Las grandes dosis pueden producir dolor abdominal, náuseas y vómitos. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Puede causar irritación, enrojecimiento y dolor. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Puede causar irritación con enrojecimiento y dolor. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Enjuagar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del químico. Obtener atención médica si persiste la irritación. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Lavar la piel inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Limpie completamente los zapatos antes de volver a usarlos. Obtener atención médica si se desarrolla irritación. |  |
| INHALACIÓN | Sacar a la victima al aire fresco. Obtener atención médica para cualquier dificultad en la respiración. |  |
| INGESTIÓN | Administre varios vasos de agua para beber, para diluir el químico. Si se ingiere en grandes cantidades, busque ayuda médica. |  |
| RECOMENDACIONES | ---------------- |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | Combustible. Puede suponer un peligro de incendio cuando se expone a temperaturas elevadas o por contacto con una fuente de ignición. El polvo fino disperso en el aire en concentraciones suficientes, y en la presencia de una fuente de ignición es un riesgo potencial de explosión de polvo. |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Agua pulverizada, polvo químico seco, espuma de alcohol o dióxido de carbono. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Usar vestimenta protectora completa y equipo autónomo de respiración con mascarilla completa operando en la demanda de presión u otro modo de presión positiva. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Eliminar todas las fuentes de ignición. Ventilar el área de la fuga o derrame. Use el apropiado equipo de protección personal. Limpie los derrames de una manera que no se disperse el polvo en el aire. Utilizar herramientas y equipos anti-chispas. Reducir el polvo y evitar la dispersión humedeciendo con agua. Elija el derrame para valorización o eliminación y colóquelo en un recipiente cerrado. Pequeñas cantidades de residuos pueden ser eliminados a las alcantarillas con agua abundante. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Mantener en un recipiente cerrado herméticamente, almacene en un lugar fresco, seco y ventilado. Proteger contra daño físico. Aislar de cualquier fuente de calor o ignición. Los envases de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, sólidos); observar todas las advertencias y precauciones indicadas para el producto. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Un sistema de ventilación local y/o general es recomendado para las exposiciones de empleados. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Mascarilla con filtro de partículas. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilice gafas protectoras contra productos químicos. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Usar guantes de protección y ropa limpia que cubra el cuerpo. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Cristales blancos e higroscópicos, leve olor a ácido acético. |  |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | 1.528 |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | En agua: 1190 g / l (20º C) |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | 324ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | No disponible |  |
| pH | No disponible |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Sólido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. Polvo higroscópico. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | El ácido nítrico, el fluoruro, nitrato de potasio, oxidantes fuertes y diketene. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No se produce |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Emite gases de ácido acético en la combustión y en contacto con ácidos fuertes. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | LD50 oral en ratas: 3530 mg / kg LD50 piel de conejos:> 10 gm / kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | CL50 inhalación rata:> 30 gm/m3 |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Evite la contaminación de alcantarillas y cursos de agua. No se esperan productos de degradación peligrosos a corto plazo. Sin embargo, pueden formarse productos de degradación peligrosos a largo plazo. El producto en sí y los productos de descomposición no son tóxicos. |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| El producto no es considerado peligroso para el transporte. |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur. |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |