HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Ácido Fórmico 85% |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Ácido Fórmico |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE | Shijia Zhuang Taihe Chemicals CO. LTD |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | Douyo Industry District Shijiazhuang, China |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Acido Fórmico | 85,0 | 64-18-6 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Irritación de la nariz, ojos, garganta, tos, flujo nasal, lagrimeo y dificultad respiratoria. Las exposiciones prolongadas pueden causar edema pulmonar, shock y muerte por fallo respiratorio. Los síntomas pueden ser retardados. |  |
| INGESTIÓN | Salivación, vómitos, dolor abdominal, quemaduras y ardor intenso en la boca, labios y esófago, vómito con sangre, diarrea y posiblemente la muerte. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Irritación. Causa daño a los tejidos. En forma de rocío puede producir corrosión de los tejidos y daño permanente de la córnea. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Dolor, enrojecimiento y quemaduras. La solución concentrada causa irritación y ampollas. Se absorbe rápidamente produciendo efectos tóxicos serios. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repita el lavado. Buscar atención médica. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica inmediatamente. |  |
| INHALACIÓN | Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial (evitar el método boca a boca). Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener a la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente |  |
| INGESTIÓN | Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | Punto de inflamación: 50ºC |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | Inferior: 18(%v/v) Superior: 57(%v/v) |  |
| AGENTES EXTINTORES | Polvo químico seco, espuma para alcohol, dióxido de carbono. El agua puede resultar inefectiva. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Evitar toda fuente de calor. No inhalar los vapores formados durante el incendio. Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Mantenga refrigerados los contenedores aplicando agua desde una distancia segura. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Por calentamiento a 150°C libera monóxido de carbono y agua, a más de 150°C dióxido de carbono y gas hidrógeno, entre 300 - 400°C se produce formaldehído. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar toda fuente de ignición. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas, si es necesario construya diques. No tocar el producto. Absorber con material inerte. Recoger y depositar en contenedores limpios y secos con cierre hermético. Si es cantidad pequeña, absorber con toallas e incinerar en un lugar adecuado lejos de material combustible o neutralizar con bicarbonato de sodio. Mezclar con agua genera calor y vapores. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separar de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien cerrados. Los materiales de construcción deben ser incombustibles y resistentes a la corrosión. Nunca almacenar por más de 6 meses ya que se descompone. El área de almacenamiento debe estar separada de áreas de trabajo. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser resistentes a la corrosión y a prueba de explosión. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Sistema de ventilación a prueba de explosión y resistente a la corrosión, local y general, para asegurar que la concentración no exceda los límites de exposición ocupacional. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Respirador con filtro para vapores orgánicos con máscara facial completa. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Ropa impermeable, guantes. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido incoloro con olor penetrante |  |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | 1.199 |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Soluble en agua, acetona, alcohol, benceno, éter, glicerol y tolueno. |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | 1.4ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 101ºC |  |
| pH | 2.38 (Solución acuosa 0.1M) |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Liquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Moderadamente estable bajo condiciones normales. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Agentes oxidantes, alcohol furfurílico, álcalis y nitrometano (explota). Aluminio, ácidos fuertes y álcalis fuertes, con ácido sulfúrico concentrado forma gases tóxicos e inflamables. Con algunos catalizadores se descompone produciendo hidrógeno. Ataca algunos plásticos, cauchos y revestimientos. Proteger de la humedad |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No aplica |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Monóxido y dióxido de Carbono |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | DL50 (oral, ratas) = 1100 mg/kg DL50(oral, ratón) = 700 mg/kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | LC50 (rata) = 15 g/m3 (15 min. exposición) LC50 (ratón) = 6.2 g/m3 (15 min. exposición) |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: Danio Rerio (pez cebra) - CL50 (96 h): 130 mg/l. Scophthalmus Maximus (juvenil de rodaballo) - CL50 (96 h): 1.720 mg/l. Daphnia Magna (Pulga de mar grande) - CE50 (48 h): 365 mg/l. Pseudokirchnerella Subcapitata (Alga verde) - CE50 (72 h): 1.240 mg/l. |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| . Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU:1779 Clasificación: 8+3 Embalaje: II |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |