HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Ácido Acético Glacial Food Grade |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Ácido Acético Glacial |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Acido Acético | 99,0 | 64-19-7 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Causa irritación severa del tracto respiratorio, neumonitis química, edema pulmonar |  |
| INGESTIÓN | Corrosivo. Causa irritación o quemaduras en la boca, la garganta y el esófago severa. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal y diarrea. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Corrosivo. Puede causar graves daños a los ojos. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Causa quemaduras en la piel |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | En caso de contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica inmediatamente. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | En caso de contacto, lave abundantemente con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Piel contaminada, especialmente calzado, debe ser desechado. Tenga en cuenta que la ropa contaminada puede ser un peligro de incendio. Lávela antes de volverla a usar. Obtener atención médica inmediatamente. |  |
| INHALACIÓN | Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no respira, hacer la respiración artificial. Si la respiración es difícil, darle oxígeno. Busque atención médica inmediatamente. |  |
| INGESTIÓN | En caso de ingestión, enjuague boca y suministre agua fresca. Si no estuviera consciente no suministre nada por la boca. No provocar vomito. En todos los casos consulte con un medico inmediatamente o traslade a la persona al hospital. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | Liquido y vapores inflamable categoría 3. Inflamable a 40ºC. |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | Límite inferior: 4.0; Límite superior: 16.0 (% Volumen) |  |
| AGENTES EXTINTORES | Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua nebulizada. Arena. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Enfriar los contenedores con un chorro con el propósito de evitar la acumulación de presión, la auto ignición o la explosión. Retirarse del fuego y dejar que se queme. Aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente si se produce un incendio. Utilizar aparatos de respiración autónoma y equipo de protección completo. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | El contacto con oxidantes fuertes puede producir incendio. Reacciona con la mayoría de los metales para producir gas de hidrógeno, el cual puede formar una mezcla explosiva con el aire. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Elimine todas las fuentes de ignición. Use el apropiado equipo protector personal. Evite la entrada de personal innecesario y no protegido. Use agua pulverizada para diluir el derrame y llevarlo a una mezcla no inflamable. Contenga y recupere el líquido cuando sea posible. Recoja el líquido en un recipiente apropiado o absórbalo con un material inerte y colóquelo en un recipiente para desechos químicos. Use herramientas y equipo que no formen chispas. No use materiales combustibles como el serrín. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Almacenar a temperatura 15-25ºC. |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Proteja del daño físico. Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de las áreas con peligro de incendio. Es preferible el almacenamiento exterior o separado. Separe de los materiales incompatibles. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Se recomienda un sistema de escape local y/o general para las exposiciones de empleados debajo de los Límites de Exposición Aérea. Evitando materiales que pueden ser atacados por corrosión. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Use sólo con ventilación adecuada. Evite respirar el vapor o la niebla. Si las condiciones de operación provocan altas concentraciones de vapor use un respirador con suministro de aire. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Use anteojos de protección para compuestos químicos y mascarilla facial |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Guantes protectores, ropa y calzado de protección. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido incoloro |  |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | 1.05 |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | 100% en agua |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | 17 ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 118ºC |  |
| pH | No disponible |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Líquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Bases fuertes, ácidos fuertes, agentes oxidantes, agentes reductores, metales. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No aplica |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Humos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. La descomposición térmica genera : Vapor corrosivo. Puede desprender gases inflamables. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | DL50 oral rata: 3310 mg/kg DL50 dérmica conejo:1060 mg/kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | 11.4 mg/L/4h |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: 251 mg/L 96 horas LC50 Gambusia affinis 95 mg/L 24 horas EC50 Daphnia magna |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| . Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU:2789 Clasificación: 8 Embalaje: II |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |