HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Ácido Sulfónico |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Ácido Sulfónico de Alquilbenceno Lineal |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Ácido Sulfónico de Alquilbenceno Lineal | >90 | 27176-87-0 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Produce quemaduras en el tracto respiratorio |  |
| INGESTIÓN | Produce quemaduras en las membranas mucosas |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Produce quemaduras |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Produce quemaduras |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Lavar inmediatamente los ojos con abundante cantidad de agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior, hasta que no exista evidencia de residuos químicos. Siga irrigando con solución salina normal hasta que la víctima esté lista para ser llevada al hospital. Cubra los ojos con vendajes estériles. Consiga atención médica inmediata. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Quítese inmediatamente la ropa, joyas y zapatos que se hayan contaminado. Lave con jabón o detergente suave y con abundante cantidad de agua hasta que no exista evidencia de residuos químicos (por lo menos durante 15-20 minutos). En caso de quemaduras, cubra el área afectada con un apósito estéril, seco y holgado. Consiga ayuda médica inmediata. |  |
| INHALACIÓN | Cuando sea seguro ingresar al área, aléjese de la exposición. De ser necesario, utilice una mascarilla con válvula de bolsa o un aparato similar de respiración artificial (respiración de rescate). Manténgase cálido y en reposo. Consiga atención médica. |  |
| INGESTIÓN | Póngase inmediatamente en contacto con un centro de control de envenenamientos o con un médico. Nunca provoque el vómito o haga ingerir líquidos a una persona inconsciente. Suministre agua o leche en abundancia. Deje que se presente el vómito. Si esto ocurre, manténgase la cabeza a menor altura que las caderas a fin de prevenir la aspiración. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | No es inflamable, no combustible |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Químico seco, bióxido de carbono, agua, espuma. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Utilice equipo de protección para incendios. Retire el recipiente del producto del área de incendio si tal labor se puede realizar sin ningún riesgo. Enfríe los recipientes con aspersión de agua incluso hasta un buen rato después de haber cesado el incendio. Manténgase alejado de los extremos de los tanques. Utilícese agentes extintores adecuados para el fuego adyacente. No dirija el agua directamente sobre el material. En caso de incendios mayores, inunde con aspersión de agua. Reduzca los vapores con aspersión de agua. Enfríe los contenedores o recipientes con aspersión de agua incluso hasta un buen rato después de haber cesado el incendio. Evite la inhalación del material o de los subproductos de su combustión. Manténgase contra la dirección del viento y aléjese de las áreas bajas. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | ---------------- |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Liberación en suelos: Cave el área de contención, como lago, pozo o foso, para propósitos de contener el derrame. Cúbrase con plástico o cartón alquitranado a fin de minimizar su dispersión y protéjase del contacto con el agua. Liberación en el agua: Agréguese un material alcalino (cal viva, piedra caliza triturada), bicarbonato de sodio o cenizas de soda o sosa comercial). Absórbase con carbono activado. Recoja el material derramado con equipo mecánico. Liberación en áreas de trabajo: No toque el material derramado. Detenga la fuga, si es posible sin correr ningún riesgo. En caso de derrames menores: Absorba el material con arena o con material no combustible. Recoja el material en un recipiente adecuado para su eliminación. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene en un área fresca y bien ventilada. El producto debe ser almacenado en tanques de acero inoxidable del tipo 304 ó 316 o en envases plásticos. Manténgase separado de sustancias incompatibles. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Disponga de un sistema de ventilación local de desfogue. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | En condiciones de uso frecuente o exposición intensa es posible que se requiera protección respiratoria, la cual se clasifica en los grados de mínima a máxima protección. Antes de usarse dicha protección, tenga en cuenta las propiedades y advertencias. Todo respirador de cartucho químico con cartucho de vapor orgánico. Todo respirador de cartucho químico con mascarilla completa y cartuchos orgánicos. Todo respirador purificador de aire con máscara completa y pote o lata de vapor. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Use gafas de seguridad resistentes salpicaduras y provistos de escudo facial. Disponga de una fuente de lavado de ojos y de duchas rápidas en el área de trabajo. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Ropa: Use ropa adecuada resistente a sustancias químicas. Guantes: Use guantes adecuadas resistentes a sustancias químicas. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido de color pardo con olor a huevo podrido |  |
| DENSIDAD | 1.04 – 1.05 a 20ºC |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Soluble en agua |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | No disponible |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | No disponible |  |
| pH | Ácido |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Líquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable a temperaturas y presión normales. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Con metales, y materiales oxidantes. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Productos de su descomposición térmica: sulfuro de hidrógeno, óxidos de azufre. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | ( oral, ratas): 650 mg/kg. |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | No disponible |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: LC50 (mortalidad): 4100 ug/l NR (años) orfe plateado o dorado (leuciscus idus). LC50 (mortalidad) 6170 ug/l 96 horas. Polychaete (capitella capitata). |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU:2584 Clasificación: 8 Embalaje: II |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur. |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |