HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Agua oxigenada 50% |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Peróxido de hidrogeno |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Peróxido de hidrogeno | 50-60% | 7722-841 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | La inhalación puede producir tos, irritación de la nariz y la garganta. En caso de exposición repetida o prolongada puede ocasionar dolor de garganta, hemorragias nasales y bronquitis crónica. |  |
| INGESTIÓN | La ingestión de Peróxido de Hidrógeno causa palidez y cianosis de la cara. Irritación severa, riego de quemaduras y perforación del tracto gastrointestinal seguido por shock. Fluido excesivo en la boca y nariz, con riesgo de sofocación. Riesgo de edema (fluido en los pulmones) y sofocación. Nauseas, vómitos (sangrientos), tos y riesgo de neumonitis química al inhalar el producto. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Causa irritación severa de los ojos, lagrimeo, enrojecimiento de los ojos e hinchazón de los párpados. Existe riesgo de lesiones oculares graves o permanentes. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Causa irritación y blanqueo temporal en el área de contacto. Riesgo de quemaduras. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos con abundante agua. Levante y separe los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Busque atención médica inmediata. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Si la irritación persiste repetir el lavado. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Busque atención médica inmediata. |  |
| INHALACIÓN | Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, suministrar oxigeno. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial. No dar respiración boca a boca. Mantener a la victima abrigada y en reposo. Buscar atención medica inmediatamente. |  |
| INGESTIÓN | ¡No induzca el vomito! Lavar la boca con agua. Si la victima esta consciente administre grandes cantidades de agua. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Si se presenta vomito inclinar a la persona hacia adelante. Buscar atención médica inmediata. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | No inflamable Oxidante. Con líquidos inflamables y ciertos materiales. El calentar acelera la descomposición y libera oxígeno. |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Grandes cantidades de agua, rocío de agua. Ninguna restricción. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | El oxígeno liberado durante la descomposición exotérmica puede soportar la combustión en caso de fuego en los alrededores. El agente oxidante puede causar la ignición espontánea con materiales combustibles. El contacto con productos inflamables puede causar fuego o explosiones. Una explosión de presión puede ocurrir debido a la descomposición en espacios/contenedores confinados. Evacue a todo el personal no esencial. La intervención deberá ser realizada por personal facultado, debidamente capacitado y consciente de los peligros del producto. Lleve un aparato respiratorio autónomo en espacios confinados y en proximidad cercana. En intervenciones en proximidad cercana, lleve un traje protector completo, resistente al ácido. Después de la intervención, tome una ducha, quítese la ropa con cuidado. Limpie y revise el equipo. Si no es peligroso hacerlo, retire los contenedores expuestos o enfríelos con grandes cantidades de agua. Acérquese al peligro de espalda en el mismo sentido del viento. Manténgase a una distancia segura en un lugar protegido. Nunca se acerque a los contenedores que han sido expuestos al fuego, sin enfriarlos suficientemente. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN |  |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Aísle el área. Acérquese al peligro de espalda en el mismo sentido del viento. Evite materiales y productos que no sean compatibles con el producto. Si no es peligroso hacerlo, sin exponer al personal, intente parar el derrame. En caso de contacto con materiales combustibles, evite que el producto se seque diluyéndolo con agua. Los materiales combustibles expuestos al Peróxido de Hidrógeno deben ser inmediatamente sumergidos o enjuagados en grandes cantidades de agua para asegurar que se elimine todo el químico. Los residuos del Peróxido de Hidrógeno que se dejen secar (al evaporarse, este producto puede concentrarse) en materiales orgánicos como papel, telas, algodón, cuero, madera u otros combustibles, pueden hacer que el material se encienda y cause un incendio. Métodos de Limpieza: Si es posible, contenga las grandes cantidades de líquido con arena o tierra. Diluya abundantemente con agua. No añada productos químicos. Para evitar el riesgo de contaminación, no se debe devolver el producto recuperado al tanque o contenedor original. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado. NO UTILIZAR ESTIBAS(TARIMAS) DE MADERA. Lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos solares. Separar de materiales. Mantenga lejos de sustancias combustibles. Guarde en un contenedor equipado con una válvula de seguridad o ventilación. Mantenga cerrado en su empaque original. Proporcione la represa de contención para el almacenaje de los paquetes y la instalación de transferencia. Verifique con regularidad la condición y la temperatura de los contenedores. Advierta al personal sobre pospeligros del producto. Siga las medidas protectoras. No guarde el producto en el circuito, entre válvulas cerradas, o en un contenedor sin ventilación. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Proporcione ventilación local. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Se debe usar un respirador de cara completa de aire suministrado |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Gafas protectoras contra productos químicos para todas las operaciones industriales. Si hay riesgo de salpicarse, use gafas y mascarilla protectoras. Mantener en el trabajo un área destinada al lavado, remojo y enjuague rápido de los ojos. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Use guantes protectores resistentes a sustancias químicas hechos de PVC o caucho. Botas y ropa de protección impermeables al producto. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido incoloro, con olor levemente acre. |  |
| GRAVEDAD ESPECIFICA | 1.2 A 20ºC |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Soluble en agua y en alcohol |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | -11ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 141ºC |  |
| pH | 5.1 |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Líquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable bajo condiciones ordinarias de uso con liberación lenta de gas. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Ácidos, bases, metales, sales de metales, agentes reductores, materiales orgánicos y sustancias inflamables. Evitar calor y contaminación |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Oxígeno; la descomposición libera vapor y calor. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | Oral, rata: 801 mg/kg Dérmica, conejo: 9200 mg/kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | Rata (4h): 2000 mg/m3 |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: Peces: Pimephales promelas 96h LC50 = 16.4 mg/L Invertebrados: Daphnia pulex 48h EC50 = 2.4 mg/L Algas: Sceletonema costatum 72h EC50 = 1.38 mg/L |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU:2014 Clasificación: 5.1 + 8 Embalaje: II |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |