HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Amoníaco 28% |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Amoníaco |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Amoníaco | 28% | 1336-21-6 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Extremadamente Irritante al respirar, causando asfixia, si no se retira de inmediato puede morir a causa de asfixia. |  |
| INGESTIÓN | Causa quemaduras en el sistema digestivo, es dolorosa con intolerancia gástrica |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Irritación intensa, si no se trata de puede causar ceguera parcial o total. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Provoca severas quemaduras. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Lavar suavemente con agua corriente durante 15 min abriendo ocasionalmente los párpados. Solicitar atención medica de inmediato. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Lavar con agua corriente durante 15 min. al mismo tiempo quitarse la ropa contaminada y calzado. Solicite atención médica. |  |
| INHALACIÓN | Traslade a un lugar con ventilación adecuada, si respira con dificultad suministrar oxigeno. Si NO respira inicie la respiración artificial Solicite atención médica. |  |
| INGESTIÓN | De a beber inmediatamente agua o jugo naranja, agua con vinagre. No Induzca el Vomito. Solicite atención médica de inmediato. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | No es inflamable ni existe riesgo de explosión. |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Utilizar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Llevar una protección para el cuerpo apropiada. Aparato respiratorio autónomo al actuar en cercanía o en lugar confinado. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | En caso de incendio pueden formarse: amoníaco (NH3), óxidos de nitrógeno (NOx), Puede producir humos tóxicos de monóxido de carbono en caso de incendio. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Precauciones personales: Utilícese equipo de protección individual. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Proveer de ventilación adecuada. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar vapores o niebla de pulverización. Precauciones para la protección del medio ambiente: No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Evitar la penetración en el subsuelo. Si el producto contaminara ríos, lagos, o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. Métodos de limpieza: Absorber el derrame con arena o tierra. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacenar en un local ventilado, fresco. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Local ventilado y con extracción. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Máscara respiratoria con filtro para amoniaco (recomendado K) y ventilar suficientemente la zona. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar gafas herméticas o máscara panorámica. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Utilizar prendas anti-ácido. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido incoloro con olor amoniacal. |  |
| DENSIDAD | 0.905 g/cm3 |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Totalmente soluble en agua. |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | -72ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 37ºC |  |
| pH | >12 |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Líquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | La solución de amonio misma no es combustible pero puede formar una mezcla de amoniaco/aire inflamable por desgasificación. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Reacciona con muchos metales y sus sales dando lugar a la formación de compuestos explosivos. Ataca a muchos metales formando gas inflamable de hidrógeno. La disolución en agua es una base fuerte y reacciona violentamente con ácidos. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | En caso de incendio pueden formarse: amoníaco (NH3), óxidos de nitrógeno (NOx), Puede producir humos tóxicos de monóxido de carbono en caso de incendio. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | (oral, rata): 350 mg/kg. |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | rata: 1.4 mg/l /4 h (sustancia anhidra). |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: Toxicidad para los peces: Onchorhynchus mykiss CL50: 0.53 mg/l /96 h Toxicidad de dafnia: Daphnia pulicaria CE50: 1.16 mg/l /48 h Daphnia magna CE50: 24 mg/l /48 h Toxicidad de bacterias: Photobacterium phosphoreum CE50: 2 mg/l /5 min |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU: 2672 Clasificación: 8 9E Embalaje: III |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |