HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Bentonita Natural |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Bentonita sódica |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Bentonita sódica | 95-98% | 1302-78-9 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Causa irritación del tracto respiratorio. |  |
| INGESTIÓN | No es toxico. Causa ligera irritación |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Provoca irritación en los ojos |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Ligeramente irritante. Puede causar reacciones alérgicas |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, elevando los parpados superior e inferior ocasionalmente para garantizar la remoción del químico. Consulte al médico. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Consultar a un médico. |  |
| INHALACIÓN | Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. Consultar a un médico. Ventilar la zona. |  |
| INGESTIÓN | ¡No induzca el vómito!. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Beba agua en grandes cantidades, buscar atención médica. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | No inflamable |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Agua, CO2, extintores polvo (según incendio). |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Al igual que en cualquier incendio, llevar un aparato respiratorio autónomo de la presión, MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y equipo de protección completo. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | No relevante |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Aislar y ventilar el área. Evite la formación de polvo. Evite respirar el polvo. Asegúrese una ventilación apropiada. Cuidado con el riesgo de resbalo si el producto entra en contacto con el agua. Evacuar el personal a zonas seguras. Diluir con abundante agua antes de echar al alcantarillado. Limpie los derrames utilizando el Equipo de Protección Personal. Recuperar mecánicamente el máximo del producto en bidones. Reduzca el polvo en el aire y prevenga esparcimiento humedeciendo con agua. Aclarar el residuo con abundante agua hasta su completa eliminación (riesgo importante de resbalo). |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacenar en un lugar ventilado y seco. Conservar en envase original no abierto. No permita el contacto con el agua. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de exposición por debajo de los límites aplicables. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Uso recomendado de mascarilla para polvos. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Gafas de seguridad. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Manipular con guantes. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables. Lavar y secar las manos. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Granulado gris – marrón sin olor característico |  |
| DENSIDAD APARENTE | 500-1100 Kg/m3 |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | <0.9 g/l a 20ºC |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | >450ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | No disponible |  |
| pH | 7-11 a 20ºC |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Sólido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Agentes oxidantes fuertes, Litio. Evitar exposición al aire. Forma capas viscosas/resbaladizas con agua. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | No disponible |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | No disponible |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | No disponible |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| No disponible |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| . Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| No regulado |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |