HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Creolina |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Mezcla de Fenoles y Cresoles |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Fenol | 29-32 | 108-95-2 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | La excesiva inhalación de vapores puede causar irritación bronquial, tos, respiración dificultosa, nauseas, mareos y dolores de cabeza. Adicionalmente los efectos incluyen colapso del sistema circulatorio, confusión, delirio y coma. |  |
| INGESTIÓN | Puede causar erosión de las membranas mucosas. Otros síntomas incluyen vómito, colapso circulatorio, confusión, coma y muerte. Puede causar edema en la faringe, glotis y laringe. Los efectos son menos dañinos a menores concentraciones. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Puede causar irritación, dolor, quemaduras profundas graves. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Puede causar enrojecimiento, quemaduras cutáneas graves y dolor latente en casos de contacto prolongado. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua por un mínimo de 30 minutos levantando los párpados superiores e inferiores. Procurar asistencia médica de inmediato. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Quite inmediatamente la ropa contaminada. Lave la zona con abundante agua por al menos 15 minutos. Procurar asistencia médica. |  |
| INHALACIÓN | Retire a la víctima de la zona de exposición. Si se ha detenido la respiración, inicie la respiración de rescate y si se ha detenido la acción cardíaca inicie la reanimación cardiopulmonar. Procurar ayuda médica de inmediato. |  |
| INGESTIÓN | No inducir el vómito. Si la persona vomitara, mantener su cabeza por debajo de la altura de las caderas para evitar que lo aspire. Procurar asistencia médica. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | Combustible |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Use Polvo químico ABC, anhídrido carbónico, espuma. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Al incendiarse los envases pueden explotar. En el caso de un fuego, usar vestidos protectores completos y aprobados por NIOSH, equipo autónomo de respiración con mascarilla completa operando en la demanda de presión u otro modo de presión positiva. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Gases tóxicos. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Evacue al personal. Controle e impida el pasaje a la zona. Usar equipo de protección. Elimine todas las fuentes de ignición. Absorba los líquidos en vermiculita, arena seca, tierra o material similar y deposite en recipientes herméticos. Ventile y lave el área después de que se retire completamente el residuo. Evitar que el producto derramado alcance el agua. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Deben ser utilizados equipamientos de protección personal para evitar contacto con la piel y mucosas. Almacene en recipientes bien cerrados en un área fresca y bien ventilada, lejos de materiales combustibles. Las fuentes de ignición tales como fumar o llamas abiertas están prohibidas en áreas donde se use, manipule o almacene el producto. Almacenar en tambores galvanizados o de acero inoxidable. Deben ser evitados recipientes de cobre o bronce. Almacenar separado de sustancias oxidantes |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Se recomienda un sistema local para evacuar gases. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Usar máscara con filtro para vapores orgánicos. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Cuando trabaje con líquidos utilice gafas de protección antiimpacto y antisalpicaduras con ventilación indirecta o pantalla facial. Cuando trabaje con esta sustancia no utilice lentes de contacto. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Use equipos de protección individual de materiales que no puedan ser permeados ni degradados por esta sustancia. Toda el equipo de protección debe estar limpio y disponible todos los días. Utilizar guantes de pvc. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido de color castaño oscuro y olor característico. |  |
| PESO ESPECÍFICO | 1.03 |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Completamente soluble |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | No disponible |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 100ºC |  |
| pH | 9.2 |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Líquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable en condiciones normales. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Oxidantes fuertes, acido nítrico, metales. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Monóxido y dióxido de carbono. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | LD50 (oral rata)= 317 mg/Kg (fenol) LD50 (oral rata)= 107 mg/Kg (p-cresol) LD50 (piel conejo)=301 mg/kg (p-cresol) LD50 (piel conejo)=850 mg/kg (fenol) |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | No disponible |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: presenta riesgo para la vida acuática aun en bajas concentraciones. Es biodegradable. Los productos de degradación son menos tóxicos que el producto en sí. |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU: 2821 Clasificación: 6.1 Embalaje: II |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |