HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Metabisulfito de sodio |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Metabisulfito de sodio |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Metabisulfito de sodio | 99 | 7681-57-4 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Irritación de mucosas, tos, disnea. Puede provocar una reacción alérgica. En caso de una exposición prolongada: Asma. |  |
| INGESTIÓN | Dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómito |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Rubefacción, dolor. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | El contacto frecuente o prolongado provoca irritación de la piel. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Lave bien los ojos inmediatamente al menos de 5 a 10 minutos, con agua corriente y teniendo el ojo abierto. Busque atención médica oftalmológica. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Lave la piel con abundante agua y jabón. En caso de reacciones en la piel consulte a un médico. |  |
| INHALACIÓN | Abastecer de aire fresco. En caso de problemas respiratorios es necesaria ayuda médica. En caso de respiración dificultosa proveer oxígeno. Ninguna respiración boca a boca o boca a nariz. Colocarlo en lugar caliente y tranquilo. |  |
| INGESTIÓN | Lavar bien la boca y beber abundante agua. No provocar el vómito. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | No inflama. La alta concentración de polvo puede ser peligrosa (riesgo de explosión) |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir fuego alrededor. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Utilizar aparato de respiración autónomo y combinación de protección contra las sustancias químicas. Neutralizar los vapores empleando agua a aspersión. Evitar la inmersión de agua antiincendio en la superficie del agua o bajo fondo. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Óxidos de azufre. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Cerrar la fuga si es posible sin peligro. No respirar el polvo. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la sustancia. Utilizar ropas de trabajo apropiadas. Evitar infiltración en el subsuelo, vías acuáticas y canalización. Evitar la producción de polvo. Absorber mecánicamente y echar en recipientes adecuados hasta efectuar su eliminación. Relimpiar. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | 10 a 27ºC. |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Manténgase en recipiente bien cerrado y en lugar seco. Solo mantener en recipientes originales. Proteger del sol. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Ventilación general y local. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | En caso de formación de polvo utilizar máscara antipolvo. Filtro E-P2/E-P3 |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Gafas de protección herméticas. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Guantes y ropa de protección. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Polvo blanco cristalino, incoloro hasta blanco con olor ligeramente penetrante. |  |
| DENSIDAD | 2.36 g/cm3 a 20ºC |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | En agua a 25ºC 667g/L |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | 150ºC se descompone |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | No aplica |  |
| pH | No disponible |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Sólido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Ácidos y agentes oxidantes. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Dióxido de azufre. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | Oral, rata: 1540 mg/kg Dérmica, rata: >2000 mg/kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | Rata:>5.5 mg/l/4h |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: Algas: EC50 Scenedesmus subspicatus: 43.8 mg/l/72h Dafnien: EC50 Daphnia magna:89 mg/L/48h Peces: Salmo gairdnerii: 177.8 mg/l/96h |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| . Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| No regulado. |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |