HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Metasilicato de sodio pentahidratado |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Metasilicato de sodio pentahidratado |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Metasilicato de sodio pentahidratado | 99 | 10213-79-3 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Exposición a corto plazo: Irritación (posiblemente grave), quemaduras. Exposición prolongada: úlceras. |  |
| INGESTIÓN | Exposición a corto plazo: Irritación (posiblemente grave), quemaduras, náusea, vómitos. Exposición prolongada: irritación, posibles úlceras. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Exposición a corto plazo: Irritación (posiblemente grave), quemaduras, daño a los ojos, ceguera. Exposición prolongada: daño a los ojos, ceguera |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Exposición a corto plazo: Irritación (posiblemente grave), quemaduras. Exposición prolongada: dermatitis |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua directo durante al menos 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Obtenga atención médica inmediata. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Aclare inmediatamente con agua las áreas contaminadas. Quítese toda la indumentaria, alhajas y zapatos contaminados inmediatamente. Lave las áreas contaminadas con agua y jabón. Limpie y seque la ropa y los zapatos contaminados antes de la reutilización. Obtenga atención médica inmediata. |  |
| INHALACIÓN | Si efectos adversos ocurren, lleve a la victima al aire libre. Si se detiene la respiración, dé respiración artificial. Sí la respiración es difícil, el oxígeno se debe administrar por personal calificado. Si se ha detenido la respiración o el pulso, recurra a una persona calificada para que administre los primeros auxilios (Reanimación cardiopulmonar o desfibrilador externo automático) y llame a los servicios de emergencia inmediata. |  |
| INGESTIÓN | Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente o con convulsiones. Si se ingiere, no induzca el vómito. Dé a beber agua en abundancia. Si el vómito se produce de forma espontánea, mantenga despejadas las vías respiratorias. Administre más agua cuando cese el vómito. Obtenga atención médica inmediata. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | No inflamable. Riesgo insignificante de fuego. |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir fuego alrededor. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Si puede hacerlo sin riesgo, retire el recipiente del área de incendio. Evite la Inhalación del material o de los subproductos de combustión. Colóquese contra el viento y alejado de zonas bajas. Use los equipos de protección personal apropiados recomendados. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | No aplica |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Amontone el material seco en un contenedor adecuado. Use los equipos de protección personal apropiados recomendados. Enjuague con agua la zona en la que se ha producido el derrame, si fuera necesario. El material líquido se puede retirar con un camión aspirador. El material húmedo resulta resbaladizo. Mantener alejado de los suministros de agua. Este material es alcalino y puede aumentar el pH de las aguas superficiales que cuenten con pocas barreras. Deberá informarse de las fugas, si es necesario, a los organismos pertinentes. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente. |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene y manipule de acuerdo con todas las normas y estándares actuales. Mantenga el contenedor cerrado con seguridad y etiquetado correctamente. El material se puede endurecer al mantenerse almacenado de forma prolongada en ambientes húmedos. No debe almacenarse en un contenedor de aluminio ni utilizar accesorios ni líneas de transferencia de aluminio, ya que puede generar hidrógeno inflamable. Mantenga el material separado de sustancias incompatibles. Manipulación: Use métodos para reducir el polvo. Evite respirar el polvo. No permita que entre en contacto con los ojos, la piel o la indumentaria. Lávese minuciosamente después de manipular. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Utilice ventilación aspirada local donde se puede generar polvo o vaho. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Se puede permitir el uso de un respirador con filtros N95 |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilice anteojos de seguridad con protección lateral. Al realizar mezclas con sustancias húmedas, lleve gafas protectoras de seguridad resistentes a salpicaduras con una careta de protección. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Lleve prendas protectoras para reducir al mínimo el contacto con la piel. Use guantes adecuados. Deseche los artículos de cuero contaminados. Al realizar mezclas con sustancias húmedas, lleve guantes protectores resistentes a sustancias químicas como guantes de caucho butílico, caucho natural, neopreno o nitrilo. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Sólido o polvo granular, blanco, inodoro e higroscópico. |  |
| DENSIDAD APARENTE | 0.9 gr/cm3 |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | En agua a 200 gr/l. a 20º C |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | 72.2ºc |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | No aplica |  |
| pH | 12 para solución 1% a 20ºC |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Sólido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable a temperaturas y presión normales. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Ácidos, contacto prolongado con aluminio, latón, bronce, cobre, plomo, estaño, zinc u otros metales o aleaciones sensibles a los álcalis. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | En presencia de humedad ataca a los metales no férricos, como Aluminio, Estaño, Zinc, desprendiendo Hidrógeno gas, inflamable y explosivo Ataca al vidrio. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | oral, rata : 1504 - 1722 mg/Kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | No disponible |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: Toxicidad aguda peces LD50 > (96h) = 210 mg/l |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| . Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Numero ONU: 3253 Clasificación: 8 Embalaje: III |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |