HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Nitrato de sodio |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Nitrato de sodio |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Nitrato de sodio | 99 | 7631-99-4 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | La inhalación de polvo irrita las vías respiratorias. Los síntomas pueden incluir tos, dificultad para respirar. |  |
| INGESTIÓN | Causa desmayo, gastroenteritis y dolores abdominales. Otros síntomas pueden incluir mareos, diarrea con sangre, convulsiones y colapso. Se puede esperar depuración y la diuresis. Pequeñas dosis repetidas pueden causar dolor de cabeza y deterioro mental. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Puede causar irritación, los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón y dolor. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Puede causar irritación, los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón y dolor. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | En caso de contacto inmediatamente lavar con abundante agua por lo menos 15 minutos, abriendo y cerrando los parpados ocasionalmente. Llamar a un médico si irritación persiste. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Quítese la ropa contaminada. Limpiar la piel y lavar con agua y jabón durante al menos 15 minutos. Obtener atención médica si la irritación aumenta o persiste. |  |
| INHALACIÓN | Remover al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. |  |
| INGESTIÓN | Inducir al vómito inmediatamente, asistido por personal médico. Nunca dar cosas a la boca de una persona inconsciente. Llamar a un médico. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | No inflamable. Oxidante fuerte. Contacto con otro material puede causar fuego. |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir fuego alrededor. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Los bomberos deben usar equipo protector apropiado, con máscara de cara llena y aparato respiratorio autónomo. Medidas especiales de lucha contra incendios: Es un fuerte oxidante y puede entrar en ignición en contacto con materiales combustibles. Este material aumenta el riesgo de fuego y puede aumentar la combustión. El contacto con material combustible puede causar fuego. Los envases puede explotar cuando se los calienta o están implicados en un incendio. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Productos de la descomposición por fuego: La descomposición termal del nitrato de potasio depende de las condiciones de temperatura. La descomposición térmica del nitrato de potasio puede productor vapores de óxidos de nitrógeno (NO, NO2, N2O), gas hidrógeno, peróxidos, u óxidos de potasio. Los vapores pueden ser más pesados que el aire. Evítese la inhalación del producto de la combustión. No es explosivo bajo condiciones normales. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Precauciones generales: Retirar todas las fuentes de ignición. Ventilar el área de la fuga o derrame. Use equipo de protección personal. Métodos de Limpieza: Limpie los derrames de manera que no disperse polvo en el aire. Reduzca el polvo y prevenga esparcimiento humedeciendo con agua. Levante el derrame para recuperación o disposición y coloque en un recipiente cerrado. Pequeñas cantidades de residuos pueden ser eliminados en el alcantarillado con abundante agua. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente. |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Guardar en un recipiente bien cerrado, almacenado en un lugar fresco, seco y ventilado. Proteja del daño físico y la humedad. Mantenga alejado de cualquier fuente de calor o ignición. Evitar el almacenamiento en los pisos de madera. Separar de materiales incompatibles, combustibles, orgánicos u otros materiales fácilmente oxidables. Recipientes de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, sólidos). |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Ventilación natural. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Usar elementos protectores de la respiración si la concentración de polvo es alta. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Gafas de protección herméticas. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Usar guantes adecuados para el manipuleo del producto por largos periodos. Ropa de mangas largas. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Gránulos finos de color rosado inodoros. |  |
| DENSIDAD | Densidad aparente: 1.1 - 1.3 g/cm3. |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | En agua a 20ºC 480g/L |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | 308ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | Se descompone a partir de 308ºC |  |
| pH | 6.0-9.0 (50 g/l) |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Sólido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Ácidos, agentes reductores, metales, materiales combustibles, sales metálicas y halógenos. Además compuestos orgánicos, boro, sulfuro, fosfuros, fósforo azufre, magnesio. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | La descomposición térmica del material puede producir vapores de óxidos de nitrógeno (NOx), nitrito de sodio, óxidos de sodio. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | Oral, rata: 3750 mg/kg Dérmica, rata: > 5.000 mg/kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | Rata > 0,57 mg/l |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: El producto es levemente toxico para algunos organismos acuáticos. Toxicidad para peces: EC50: (96 hs., Truchas): 1658 mg/l; (48 hs., Daphnia magna) EC50: 3581 mg/l. |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| . Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU: 1498 Clasificación: 5.1 Embalaje: III |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |