HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Percloruro de hierro |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Percloruro de hierro |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Cloruro férrico | 39-42 | 7705-08-0 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Nocivo si se inhala |  |
| INGESTIÓN | Nocivo en caso de ingestión |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Provoca lesiones oculares graves. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Provoca graves quemaduras en la piel. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua levantando y separando los parpados para remover el producto durante varios minutos, quitar los lentes de contacto de ser posible y continuar lavando. No utilizar neutralizantes. Buscar atención médica de inmediato. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Lavar con abundante agua mientras se retira toda la ropa. Continuar enjuagando. No utilizar neutralizantes químicos. Si la irritación persiste lavar nuevamente y consultar al médico. Si el contacto ha sido prolongado enjuagar con abundante agua. Procurar atención médica de inmediato. |  |
| INHALACIÓN | Trasladar al aire fresco. Mantener a la víctima abrigada y en reposo. Si se dificulta la respiración puede ser benéfico el oxígeno proporcionado por personal capacitado. Proporcionar respiración. Proporcionar resucitación cardiopulmonar solo si no hay pulso o ni respiración, y por personal capacitado. Los síntomas de edema pulmonar pueden aparecer hasta 48 horas después de la exposición. |  |
| INGESTIÓN | Solo si está conciente suministrar abundante agua. No provocar el vómito. Si ocurre el vómito espontáneamente incline a la víctima hacia delante para evitar la aspiración. No suministre nada por la boca a una persona inconciente. Puede existir riesgos de daños en órganos del sistema digestivo y respiratorio. Procure asistencia médica de inmediato. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | Producto no inflamable. El producto en contacto no los metales libera hidrógeno que es inflamable. |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Usar el agente de extinción adecuado según el tipo de fuego del alrededor. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Utilizar equipamiento apropiado y equipo de respiración autónomo. Enfriar los depósitos con agua y retirarlos de la zona de ser posible. Precipitar los vapores rociando agua. Evitar que el agua de extinción llegue a acuíferos superficiales o subterráneos. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | El producto en contacto no los metales libera hidrógeno que es inflamable. Produce vapores de cloruro de hidrógeno cuando se calienta. A temperaturas elevadas puede liberar cloro. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Precauciones personales, equipo protector, procedimiento de emergencia: En caso de derrame evacuar o aislar la zona de peligro. Restringir el acceso a personal innecesario y sin la debida protección personal. Ventilar en lugares cerrados. No tocar el líquido ni permitir el contacto con vapor. Eliminar toda fuente de calor. Utilizar los equipos de protección adecuados. Precauciones relativas al medio ambiente: En caso de fuga detener en el origen. Evitar que el líquido llegue a alcantarillas, aguas superficiales o subterráneas. Para ello construir diques con arena, tierra o materiales absorbentes inertes. Dispersar los vapores con agua en forma de rocío. Métodos y materiales para la concentración y limpieza de vertidos: En los casos que sea posible, bombear a depósitos apropiados. Para pequeñas cantidades diluir con abundante agua. Para vertidos mayores luego de contener, neutralizar con soda cáustica diluida, cal viva, carbonato de calcio o sodio, bicarbonato de sodio. Recoger el residuo en concentraciones adecuadas para la posterior disposición. Lavar la zona y los equipos utilizados con abundante agua. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Conveniente temperatura inferior a 25ºC |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Conservar en recipientes cerrados de materiales compatibles con el producto, protegidos de la luz y en ambientes ventilados. Dependiendo del tamaño del recipiente puede usarse vidrio, polietileno, plástico reforzado con fibra de vidrio, PVC y otros materiales compatibles. No utilizar metales. Es conveniente que los recipientes mayores a 1000litros estén contenidos dentro de espacios para evitar que los derrames se esparzan, y puedan ser recogidos. Almacenar separado de sustancias incompatibles. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Ambientes ventilados o aspirados. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Máscara con filtro para vapores ácidos. Si la concentración es mayor a 50ppm utilizar equipo autónomo. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Anteojos de seguridad con protección lateral, de material resistente al producto y/o antiparras de material resistente. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Guantes, overoles, delantales, botas y en caso especial pantalla facial, de material resistente al producto. Pueden indicarse como materiales: neopreno, nitrilo/polivinil, polietileno clorado, vitón/neopreno, caucho natural, vitón, etc. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido marrón oscuro, olor débil similar al ácido clorhídrico. |  |
| DENSIDAD RELATIVA | 1.42 a 20ºC para concentración del 40% en peso |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Total en agua |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | -9ºC al 40% |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | >100ºC dependiendo de la concentración. |  |
| pH | <1 |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Líquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | El producto es estable en las condiciones ambientales normales de presión y temperatura y en las previstas para su almacenamiento. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Aluminio, aminas, carburos, flúor, metales alcalinos, permanganato de potasio, soluciones fuertes de hidróxidos alcalinos, halogenatos, ácido sulfúrico concentrado, óxidos de semimetales, hidruros de semimetales, aldehídos, sulfuros, litio silicuro, éter vinímetílico, metales. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Cuando el producto se calienta libera gases tóxicos y corrosivos de cloruro de hidrógeno. En contacto con metales libera hidrógeno, gas inflamable. Se descompone a altas temperaturas en cloro, gas tóxico y corrosivo. En contacto con bases fuertes reacciona violentamente con generación de calor. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | Oral, conejo: 450 mg/kg para cloruro férrico. |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | Inhalación, ratas: 3124ppm (V)/ 1 hora para cloruro de hidrógeno. |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Nocivo para los organismos. |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| . Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU: 2582 Clasificación: 8 Embalaje: III |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |