HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Sulfato de alumina |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Sulfato de aluminio |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Sulfato de aluminio | 98-100 | 10043-01-1 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | El Polvo puede causar carraspera, tos, irritación de la nariz y la garganta. |  |
| INGESTIÓN | Nauseas, Vomito. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Irritación con posibles heridas permanentes. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Irritación. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los parpados para asegurar la remoción del químico. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar Atención medica. |  |
| INHALACIÓN | Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxigeno. Mantener la persona abrigada y en reposo. Buscar atención medica |  |
| INGESTIÓN | Lavar la boca con agua. Si esta consciente, suministrar abundante agua. No inducir al vomito, si este se presenta inclinar la victima hacia adelante. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | No inflamable ni combustible. |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Usar el agente de extinción adecuado según el tipo de incendio del alrededor. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Puede desprender gases tóxicos de óxidos de azufre a temperaturas superiores a 760 ºC. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia: Utilizar ropas adecuadas, guantes, protección respiratoria y protección facial, restringir el acceso al área. Precauciones ambientales: No verter el producto en la red de alcantarillado, ni cursos de agua. Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Recoger en seco y proceder a la eliminación de los residuos. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente. |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien cerrados. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Ventilación general |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Mascarilla para polvo |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Protección facial |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Overol, guantes, botas. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Sólido blanco inodoro. |  |
| DENSIDAD RELATIVA | Aprox 1100 kg/m3 |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Aprox 60 g/l a 20ºC |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | Descompone a 760ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | No aplica |  |
| pH | 2.5-4 en solución al 1% |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Sólido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Corrosivo en metales en presencia de agua. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Puede desprender gases tóxicos de óxidos de azufre a temperaturas superiores a 760ºC. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | Oral, ratón: 6027 mg/kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | No disponible |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Nocivo para la vida acuática desde concentraciones bajas. Tox. Peces = 240 ppm / 48h/pez |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| No regulado |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |