HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Sulfito de sodio |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Sulfito de sodio |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Sulfito de sodio | 99 | 7757-83-7 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Puede causar irritación leve. |  |
| INGESTIÓN | La exposición oral o su ingestión pueden producir malestar gastrointestinal, náusea, o vómitos. La ingestión puede ser fatal. Las personas sensibles al sulfito pueden experimentar una reacción alérgica grave. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Puede causar irritación leve. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Después de una exposición prolongada, puede causar irritación leve. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Enjuague suavemente los ojos y áreas cercanas con agua tibia durante 15 minutos. Si persiste la irritación, obtenga asistencia médica. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Quite la ropa contaminada. Limpie el material de la piel. Enjuague el área afectada con grandes cantidades de agua durante 15 minutos. Si persiste la irritación, obtenga asistencia médica. |  |
| INHALACIÓN | Lleve al paciente al aire fresco. Si el paciente ha dejado de respirar o tiene dificultad para respirar, administre respiración artificial. |  |
| INGESTIÓN | Si la persona está completamente consciente: Déle a beber agua y obtenga asistencia médica. Si la persona está inconsciente: Quite de la boca del paciente cualquier evidencia o residuos de la sustancia. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga asistencia médica. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | No inflama. |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Utilice un material compatible para las condiciones de fuego en los alrededores. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Lleve puesto un aparato respiratorio autónomo aprobado por NIOSH. Utilice rociadores de agua para mantener los envases fríos y contener los humos. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | La descomposición del producto genera SO2 |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Precauciones: Evite el polvo en exceso. Métodos de limpieza: Recoja el producto no contaminado y recíclelo en el proceso. Coloque el producto contaminado en un contenedor cerrado, etiquetado y compatible con el producto. Precauciones para la protección del medio ambiente: Barra los residuos del producto. No vierta en el drenaje. No permita que el producto entre en la alcantarillado, vías fluviales, etc. Elimine los residuos conforme a las normativas vigentes. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Guárdelo en un recipiente cerrado, correctamente etiquetado en un área seca lejos de ácidos. Proteja de daños físicos. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | En los sitios donde existe la posibilidad de generar niveles de polvo, se debe proporcionar ventilación. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | En caso de emisiones de polvo considerables o accidentales, se debe utilizar un aparato de respiración aprobado por NIOSH/MSHA. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilice gafas protectoras contra productos químicos. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Guantes de algodón son adecuados para el manejo rutinario del producto seco. En caso de que el producto se encuentre en solución, use guantes resistentes al ácido. Lleve botas, delantal, manga larga, así como ropa que brinde la protección adecuada para prevenir el contacto con la piel. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Sólido granular blanco inodoro. |  |
| GRAVEDAD ESPECIFICA | 2,63 a 20°C |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | 27g sulfito de sodio en 100 g. de agua a 20°C |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | Se descompone aproximadamente a 600°C |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | No aplica |  |
| pH | 9,6-9,8 (1% solución). |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Sólido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable a temperatura ambiente y presión atmósfera. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Oxidantes fuertes. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Óxidos de azufre y gas de dióxido de azufre. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | oral, ratón: 820 mg/kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | No disponible |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| C50 de 96 horas, carpa dorada: 100 mg/l. 24, 48, 96 horas TLm, pez mosquito: 2.600 ppm. DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) = 0.12 LB/LB instantánea |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| . Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| No regulado. |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |