HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Toluol |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Toluol |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Tolueno | 100 | 108-88-3 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Puede causar irritación de las vías respiratorias, dolor de pecho y tos, nausea, somnolencia, vomito, vértigo, disturbios de la visión. |  |
| INGESTIÓN | Puede causar perdida del conocimiento, nauseas, vómito, somnolencia, diarrea y dolor de cabeza. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Causa irritación en ojos y se experimenta como picazón, malestar o dolor. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Contactos breves no so n irritantes, contactos prolongados o repetidos pueden causar malestar y enrojecimiento local. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Lavar inmediatamente con abundante agua corriente durante 15 minutos, si se presenta cualquier síntoma después del lavado, busque atención médica. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Quite la ropa y zapatos contaminados; guardar la ropa contaminada en un contenedor cerrado hasta que sea desechada o descontaminada, informar al personal de los peligros del material al personal que lo realice. Si se presenta cualquier síntoma después del lavado, busque atención médica. |  |
| INHALACIÓN | Retire al lesionado del área contaminada, llevarla al aire fresco. Si no respira dar resucitación cardiopulmonar RCP, dar oxígeno si hay dificultad de respiración, el oxígeno debe ser administrado por personal calificado, buscar atención médica inmediatamente. |  |
| INGESTIÓN | No inducir el vómito porque hay peligro de aspirar líquido a los pulmones y puede causar serios daños y pneumonitis química. Si hay vómito espontáneo mantener la cabeza abajo del nivel de las caderas, busque atención médica. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | Inflamable. Punto de inflamación 4ºC |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | Inferior: 1.3% Superior: 8% |  |
| AGENTES EXTINTORES | Agua pulverizada, espuma, polvo químico, CO2. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Usar aparatos con su propia carga de oxígeno y ropas protectoras apropiadas. Usar un aspersor de agua para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Monóxido de carbono, dióxido de carbono. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Precauciones Personales: Evitar el contacto con la piel y los ojos. Llevar equipo de protección adecuado. Eliminar las fuentes de ignición. Usar guante de caucho nitrilo. Precauciones Ambientales: Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas, así como del suelo. Métodos de Limpieza: Delimitar el liquido vertido con arena. No utilizar materiales combustibles. El producto recuperado deberá ser eliminado de acuerdo con la legislación local vigente. Otra Información: Los vapores pueden formar mezcla explosiva con el aire. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Al existir riesgo de acumulación electrostática, es necesario usar equipos eléctricos con toma a tierra. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Se recomienda ventilación general mecánica en la estancia donde este almacenado y manejado en equipo cerrado. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Usar una mascarilla para vapores orgánicos y si la concentración es muy alta, utilizar un respirador autónomo. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar lentes de seguridad con protección lateral o mascarilla facial. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Usar guantes de goma natural, neopreno o butilo. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Liquido incoloro con olor característico a hidrocarburo. |  |
| DENSIDAD RELATIVA | 0,871 |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Insoluble |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | -95ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 111ºC |  |
| pH | No aplicable |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Líquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Agentes oxidantes, ácidos fuertes, calor, llamas y chispas. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Humos acres e irritantes. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | Dérmica: >2000 ppm Oral: >2000 ppm |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | >5mg/l |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad Toxicidad aguda peces: 1< LC/EC/IC 50 ≤1000 mg/l Toxicidad aguda algas: 100 < LC/EC/IC 50 ≤1000 mg/l Toxicidad aguda bacterias: 100 < LC/EC/IC 50 ≤1000 mg/l Toxicidad aguda invertebrados: 10 < LC/EC/IC 50 ≤100 mg/l |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU: 1294 Clasificación: 3 Embalaje: II |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |