HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Trietanolamina 85% |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Trietanolamina 85% |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Trietanolamina | 85 | 102-71-6 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | El vapor y la niebla producidos por el material calentado, pueden causar una irritación en las vías respiratorias, que se presenta con malestar nasal y secreción, dolor torácico y tos. |  |
| INGESTIÓN | Puede provocar una sensación de dolor y quemazón de la boca, la Garganta, el pecho y el abdomen, náuseas, vómitos y diarrea. Puede provocar vértigos, somnolencia, desfallecimiento, debilidad, Colapso y coma. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Puede provocar una irritación que se presenta con picazón, parpadeo Excesivo y lacrimación. Puede causar enrojecimiento y tumefacción de la conjuntiva. Es posible que se produzca una lesión en la córnea. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Un contacto breve puede causar una ligera irritación con picazón y Enrojecimiento local. Un contacto prolongado puede causar una irritación más grave que se presenta con malestar o dolor, enrojecimiento local, tumefacción y Posiblemente destrucción de los tejidos. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Lavar los ojos inmediatamente con agua y seguir lavándolos por lo Menos durante 15 minutos. No quitar las lentes de contacto. Consultar enseguida al oftalmólogo. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Sacar la ropa contaminada. Lavar la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste o si el contacto ha sido prolongado o extendido, Proporcionar atención médica. |  |
| INHALACIÓN | Sacar a tomar aire fresco. |  |
| INGESTIÓN | Si el paciente está totalmente consciente, darle dos vasos de agua. Inducir el vómito. Proporcionar atención médica. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | Punto de inflamación: 179 ºC Temperatura de autoignición: 315ºC Explosión: Por encima del punto de ignición las mezclas con aire son explosivas. Mantener dentro de los límites inflamables indicados anteriormente. |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | % por volumen: LEL: 1,3; UEL: 8.5 (Valor estimado) |  |
| AGENTES EXTINTORES | Usar polvo químico seco, espuma de alcohol o dióxido de carbono. El aerosol de agua puede ser usado para mantener fríos los recipientes expuestos al fuego. El agua también puede ser utilizada para limpiar el material y para diluir los derrames y las mezclas de combustibles. El agua puede causa la formación de espuma. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | En el caso de un fuego, usar vestidos protectores completos aprobados por NIOSH y un equipo autónomo de respiración con mascarilla completa operando en la demanda de presión u otro modo de presión positiva. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Óxidos de carbono (CO, CO2) y gas nitroso |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Ventilar el área de la fuga o derrame. Use el apropiado equipo de protección personal. Contenga y recupere el líquido cuando sea posible. Recoja el líquido en un recipiente adecuado o absórbalo con un material inerte (Ej. vermiculita, arena seca, tierra) y colóquelo en un recipiente de desechos químicos. No use materiales combustibles, como el serrín. No los tire a la alcantarilla!. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | 16 -43ºC |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Mantener en un recipiente cerrado herméticamente, almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado. Proteger contra daño físico. Aislar de cualquier fuente de calor o ignición. Evite el contacto con el cobre y aleaciones de cobre. El material es manejado adecuadamente en equipos de acero inoxidable. No utilizar aluminio para el almacenamiento de las soluciones acuosas. Se recomienda el almacenamiento exterior o separado. Aislar de materiales ácidos. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Sistema de ventilación local y/o general. La extracción local es generalmente preferida porque se pueden controlar las emisiones del contaminante en su fuente, impidiendo la dispersión del mismo en el área de trabajo general. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | De ser necesario use un suministro de aire, respirador de pieza facial completa, equipo de respiración completo o auto máscara. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilice gafas protectoras contra productos químicos y / o un protector de cara completo donde el contacto es posible. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Usar guantes de protección y ropa limpia que cubra el cuerpo. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido viscoso incoloro a amarillo pálido. |  |
| PESO ESPECIFICO | 1.13 |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Totalmente soluble en agua |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | 21.6°C |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 335ºC |  |
| pH | 10.5 (15g/l H2O). |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Liquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. Oscurece cuando se expone al aire o la luz. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Cobre, aleaciones de cobre, hierro galvanizado, ácidos y oxidantes. Evitar: Calor, fuentes de ignición, humedad. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | oral, rata: 4920 mg / kg; piel, conejo: > 20 ml / kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | No disponible |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Destino ambiental: Cuando se elimina en el suelo, se espera que este material se biodegrade fácilmente, puede filtrarse en las aguas subterráneas, se espera que se evapore significativamente, se calcula una vida media entre 1 y 10 días. Cuando se libera en el agua, este material se espera que se biodegrade fácilmente y se calcula una vida media entre 1 y 10 días. Este material tiene un coeficiente de partición octanol-agua inferior a 3,0. No se espera una bioacumulación significativa. Cuando se libera en el aire, puede ser rápidamente degradado por reacción con radicales hidroxilo producidos fotoquímicamente y se espera que sea fácil de remover de la atmósfera por deposición seca y húmeda. Se cuenta una vida media entre 1 y 10 días. Toxicidad Ambiental: Pescados de agua dulce: 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 11800 mg / L [flow-through]; 96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 450-1000 mg / L [static] Pulga de agua: 24 Hr EC50 Daphnia magna: 1386 mg / L Datos Microtox: 30 min EC50 Pseudomonas putida:> 10000 mg / L Algas de agua dulce: 72 Hr EC50 Scenedesmus subspicatus: 216 mg / L 96 Hr EC50 Scenedesmus subspicatus: 169 mg / L |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| . Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| No regulado. |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |