HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Cloruro de metileno |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Cloruro de metileno |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Cloruro de metileno | 100 | 75-09-2 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Puede ser mortal si es inhalado en gran cantidad. Provoca una irritación del tracto respiratorio. Provoca dolor de cabeza, somnolencia u otros efectos sobre el sistema nervioso central. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. La inhalación de concentraciones altas de vapor pueden causar la depresión-CNS y narcosis. Vapores en concentración elevada puede provocar inconsciencia. Una exposición repetida o prolongada a la substancia puede causar trastornos renales. La exposición a concentraciones altas puede aumentar el nivel de carboxihemoglobina en sangre. La carboxihemoglobina puede provocar depresión del sistema nervioso central, parada respiratoria e incluso la muerte al reducirse la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. |  |
| INGESTIÓN | Puede ser nocivo si es tragado. Puede provocar irritación del tracto gastrointestinal. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Puede irritar los ojos. Los signos/síntomas pueden incluir rojez, dolor, hinchazón y lagrimeo. Puede producir daños en la córnea. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede irritar la piel. Puede producir envenenamiento general con síntomas parecidos a los de la inhalación. Puede provocar quemaduras o úlceras externas. El contacto prolongado o repetido del líquido con la piel puede provocar u desecación, rojez y posiblemente un efecto abrasador. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Llamar un médico si aparece y persiste una irritación. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Lavar inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Llamar un médico si aparece y persiste una irritación. |  |
| INHALACIÓN | Llevar a la victima al aire libre. Si la respiración se ha detenido dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, suministrar oxígeno siempre que esté presente un operador calificado. Buscar atención médica. |  |
| INGESTIÓN | No provocar vómitos sin consejo médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar un médico. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | No inflama |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | Inferior: 1.4% (V) No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo seco. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Use rocío de agua o neblina para enfriar contenedores expuestos al fuego y continúe con chorro de agua hasta después de que el incendio quede extinto. Extreme precauciones, ya que los vapores de este material son más pesados que el aire, se dispersan a lo largo del suelo y se depositan en áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques) y pueden encenderse al encontrar una fuente de energía de alta intensidad, aunque no es inflamable, esta condición puede descomponer el cloruro y los gases que se producen son tóxicos. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Cloruro de hidrógeno, cloro y fosgeno. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas En caso de derrame u otro tipo de emanación: (Utilice siempre el equipo de protección personal recomendado). Aísle el área del derrame. Detenga la filtración en forma segura y práctica. (Si no es posible detener la filtración en forma fácil y segura, informe de la situación al personal de respuesta ante emergencias capacitado). Utilice material absorbente inerte de venta en el comercio para canalizar el solvente derramado y evitar que escurra hacia los desagües o vías fluviales. Coloque material absorbente en recipientes herméticos compatibles para que las personas capacitadas en la manipulación de sustancias peligrosas puedan utilizarlos. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene en recipientes cerrados, en un área diseñada para almacenar sustancias tóxicas. Proteja de las temperaturas extremas y de la luz. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Se recomienda la ventilación por aspiración local dado que ésta evita la dispersión de los contaminantes en el área de trabajo controlándolos en su fuente. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Si no es posible mantener la contaminación transportada por el aire y la posterior exposición de los empleados por debajo del nivel de exposición, es necesario utilizar sistemas de respiradores con abastecimiento de aire aprobados por el NIOSH. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilice anteojos de seguridad. No se deben utilizar lentes de contacto. Donde haya posibilidades de que se produzcan salpicaduras o goteos, utilice gafas o careta de protección resistentes a sustancias químicas. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Donde haya posibilidades de contacto del líquido con la piel expuesta, utilice equipo de protección personal impermeable y resistente a los solventes (guantes, careta de protección, etc.). La ropa y el PPE contaminados deberán ser lavados y limpiados por separado en el lugar de trabajo. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Liquido transparente e incoloro con olor similar al cloroformo. |  |
| GRAVEDAD ESPECIFICA | 1.33 |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | En agua: 1,32 g/100g a 25 °C |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | -95ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 40ºC |  |
| pH | No aplicable |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Líquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Metales químicamente activos, ácidos fuertes y productos cáusticos fuertes. Especialmente aluminio y magnesio, si se expone durante largo tiempo. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Descomposición térmica: Gases tóxicos y corrosivos de fosgeno, cloruro de hidrógeno y cloro. Puede generar monóxido de carbono. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | oral (rata): 1600 mg/kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | ratón: 14.400 ppm/7 horas |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad LC50 (pez de cabeza grande): 310 mg/l/96 horas, estático LC50 (pez de cabeza grande): 193 mg/l/96 horas, de flujo LC50 (daphnia magna): 224 mg/l/48 horas |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación. |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU: 1593 Clasificación: 6.1 Embalaje: III |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |