HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Fosfato trisódico |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Fosfato trisódico |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Fosfato trisódico | 100% | 7601-54-9 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Causa irritación en el tracto respiratorio. Los síntomas pueden incluir tos, dificultad para respirar. Se comporta como un álcali moderadamente fuerte, la exposición prolongada puede resultar en la destrucción de las membranas mucosas. Puede causar bronquitis asmática, neumonitis química o edema pulmonar. |  |
| INGESTIÓN | Causa irritación en el tracto gastrointestinal. Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos y diarrea. Puede causar quemaduras leves de la boca, la garganta y el estómago. Su naturaleza alcalina puede dañar el esófago y el tracto digestivo. Las soluciones acuosas, altamente alcalinas pueden producir quemaduras cáusticas. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Causa irritación a los ojos, puede ser severo con posible daño de la córnea. Las soluciones acuosas, altamente alcalinas pueden producir quemaduras cáusticas. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Causa irritación a la piel. Los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón y dolor. La magnitud del daño depende de la duración del contacto. Los efectos más graves pueden ocurrir si la piel está húmeda. Las soluciones acuosas, altamente alcalinas pueden producir quemaduras cáusticas. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, abriendo y cerrando los párpados ocasionalmente. Conseguir atención médica inmediatamente. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa y zapatos contaminados. Conseguir atención medica. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Limpie completamente los zapatos antes de volver a usarlos. |  |
| INHALACIÓN | Trasladar al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxigeno. Conseguir atención médica. |  |
| INGESTIÓN | NO INDUCIR EL VÓMITO. Dar grandes cantidades de agua. No dar nada por boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | No inflamable |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Medios adecuados a los materiales circundantes. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Equipo habitual para fuegos de tipo químico. Llevar aparato de respiración autónomo. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Emite humos tóxicos en caso de incendio. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Precauciones Individuales: Respetar las medidas de seguridad indicadas. Precauciones para el Medio Ambiente: Evitar que el producto alcance cauces de agua y penetre en sistemas de alcantarillado. Métodos de Limpieza: Evitar la formación de polvo. Recoger con medios mecánicos. Disponer el producto en contenedores debidamente etiquetados y herméticamente cerrados. Lavar los restos con agua abundante. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Disponer en un lugar fresco y seco. Un exceso de humedad puede dar lugar a apelmazamiento del producto, Mantener los contenedores perfectamente cerrados. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Un sistema de aireación de escape local y/o general es recomendado para mantener las exposiciones de empleados lo más bajo posible. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | En caso de formación de polvo utilizar máscara de protección con filtro antipolvo. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Usar gafas protectoras contra productos químicos. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Usar guantes de neopreno. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Polvo cristalino blanco inodoro |  |
| DENSIDAD APARENTE | 560 kg/m³ a 20 ºC |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | 258 g/l a 20 ºC |  |
| PUNTO DE FUSIÓN | Se descompone a 75 ºC perdiendo moléculas de agua. |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | No aplica |  |
| pH | 11.9 solución al 1% a 20ºC |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Sólido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Entre 40 y 70 ºC pierde el agua de hidratación. Se produce pérdida total de agua a 180ºC. A partir de 225-250 ºC se forma pirofosfato sódico. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Evitar calor y humedad. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | No conocidos |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | 20% solución acuosa, oral: 6500 mg/kg (rata) Dérmica: <300 mg/Kg (conejo) |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | No disponible |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: LC50 (96h): > 100 mg/l . No tóxico (truchas iridiscentes) EC50 (48h): > 100 mg/l . No tóxico (Daphnia magna) |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| No regulado |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |