HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Soda cáustica 32% |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Soda cáustica solución |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |
| NOMBRE DEL IMPORTADOR | QUMICA S.A |  |
| DIRECCION DEL IMPORTADOR | Egipto 3516 Montevideo |  |
| N° DE TELEFONO | 23111902 | N° DE FAX |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIAT | 1722 |  |  |
| SECCIÓN II |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar) | N° DE CAS |  |
| Hidróxido de sodio | 32 | 1310-73-2 |  |
| SECCIÓN III |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |
| EFECTO POR: | DETALLE |  |
| INHALACIÓN | Exposición a Corto Plazo: Irritación (posiblemente grave), quemaduras, edema pulmonar. Exposición Prolongada: No se conocen efectos |  |
| INGESTIÓN | Exposición a Corto Plazo: Irritación (posiblemente grave), quemaduras, nauseas y vómitos. Exposición Prolongada: No se conocen efectos. |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Exposición a Corto Plazo: Irritación (posiblemente grave), quemaduras, daño a los ojos, ceguera. Exposición Prolongada: Disturbios visuales. |  |
| CONTACTO CON LA PIEL | Exposición a Corto Plazo: Irritación (posiblemente grave), quemaduras. Exposición Prolongada: Dermatitis. |  |
| SECCIÓN IV |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |
| CONTACTO OCULAR | Lave bien los ojos inmediatamente con un chorro de agua directo al menos durante 15 minutos, y mantenga abiertos los parpados para garantizar la remoción del químico. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Busque atención médica inmediata. |  |
| CONTACTO DÉRMICO | Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Busque atención médica inmediatamente. |  |
| INHALACIÓN | Trasladar a la víctima a un área descontaminada. Si la respiración es difícil, suministrar oxigeno. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial. Recurra a una persona especializada para que administre los primeros auxilios (Reanimación cardiopulmonar o desfibrilador externo automático) y busque atención médica inmediatamente. |  |
| INGESTIÓN | ¡No induzca el vomito! Administre grandes cantidades de agua. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Si la victima vomita espontáneamente, mantenga las vías aéreas despejadas. Buscar atención médica inmediata. |  |
| RECOMENDACIONES | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |  |
| SECCIÓN V |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |
| CARACTERISTICAS INFLAMABLES | No inflamable. Riesgo insignificante de incendio. |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplica |  |
| AGENTES EXTINTORES | Utilice cualquier medio apropiado para extinguir fuego alrededor. |  |
| RECOMENDACIONES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Si puede hacerlo sin riesgos, retire el recipiente del área de incendio. Enfríe los recipientes con agua. |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Información no disponible. |  |
| SECCIÓN VI |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |
| Atención de derrames y de fugas Remueva el material a un contenedor adecuado. El material líquido se puede retirar con un camión de aspirado. Lave con agua la zona en la que se produjo el derrame, si es necesario. Evite que el material fluya hacia cursos de agua y sistemas de desagüe. Informe del derrame o escape, si así está prescrito, a los organismos municipales o locales pertinentes. |  |
| SECCIÓN VII |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Temperatura ambiente |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene y manipule de acuerdo con todas las normas y estándares actuales. Mantenga el contenedor cerrado con seguridad y etiquetado correctamente. No debe almacenarse este producto en contenedores de aluminio ni utilizar accesorios, ni líneas de transferencia de aluminio, ya que puede generar hidrógeno inflamable. Mantenga separado de sustancias incompatibles. |  |
| SECCIÓN VIII |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Utilice ventilación de tiraje forzado local donde se puede generar polvo o niebla. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Podrá utilizarse una mascara aprobada por el NIOSH con filtro N95 (humo o niebla) en circunstancias en las que se espere que las concentraciones en el aire superen los limites de exposición, o cuando se haya observado que los síntomas sean indicio de sobreexposición. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Si es necesario, utilice antiparras de seguridad química con careta de protección para proteger la piel del contacto con el producto. |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Utilice ropa resistente a los productos químicos y botas de caucho cuando exista la posibilidad de entrar en contacto con el material. Use guantes apropiados resistentes a los productos químicos. |  |
| SECCIÓN IX |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido transparente, incoloro e inodoro. |  |
| GRAVEDAD ESPECIFICA | 1.11 – 1.53 a 15.6ºC |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Completamente soluble en agua. |  |
| PUNTO DE FUSIÓN/CONGELACIÓN | -32 a 15ºC |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 110-144 ºC |  |
| pH | 14 solución 7.5% |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | Líquido |  |
| SECCIÓN X |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| ESTABILIDAD | Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. |  |
| INCOMPATIBILIDAD | Ácidos, compuestos halogenados, contacto prolongado con aluminio, latón, bronce, cobre, plomo, estaño, zinc u otros metales o aleaciones sensibles al álcali. |  |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurre |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Se puede producir gas de monóxido de carbono en contacto con azucares reductores, productos alimenticios o bebidas en espacios cerrados. |  |
| SECCIÓN XI |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | 50% solución, oral, rata: 220 mg/kg dérmica, conejo: 1.350 mg/kg |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | No disponible |  |
| SECCIÓN XII |  |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |
| Ecotoxicidad: LC50 (Daphnia): 100 ppm LC50 (Salvelino, 24 horas): 25 ppm LC50 (Salmón real): 48 ppm LC50 (Camarón, 48 horas): 33-100 ppm LC50 (Berberecho, 48 horas): 330-1000 ppm |  |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Instrucciones para la eliminación: Deseche el material residual en conformidad con la legislación |  |
| SECCIÓN XIV |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |
| Número ONU: 1824 Clasificación: 8 Embalaje: II |  |
| SECCIÓN XV |  |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |  |
| Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur |  |
| SECCIÓN XVI |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |
| No disponible |  |