FICHA TECNICA

PRODUCTO: ÁCIDO CLORHÍDRICO	Nº CAS: 7647-01-0

Descripción	Solución acuosa de ácido clorhídrico al 32 %. / Es un líquido de color amarillo o incoloro con un olor penetrante. / Es utilizado en la industria química, electrónica, farmacéutica. Tratamiento de metales. Regulación de pH y neutralizan de disoluciones básicas, como desincrustante y generación de disoluciones acuosas de dióxido de cloro para tratamiento de aguas. / Sinónimos: cloruro de hidrógeno en solución, ácido muriático, ácido hidroclórico,
Composición	Ácido clorhídrico al 32 %
Dosis de uso
Modo de uso
Propiedades físico químicas	pH: <1 a 20ºC / Punto de congelación: -46.2 % / Punto inicial e intervalo de ebullición: 82 ºC / Punto de inflamación: no aplica / Tasa de evaporación: no disponible / Inflamabilidad (sólido, gas): no aplica / Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad: no aplica / Presión de vapor: 4 atm a 17.8 ºC / Densidad de vapor: 1.3 (relativa al aire=1) / Densidad relativa: 1.2 a 20 ºC / Solubilidad(es): Soluble en agua, alcoholes, éter y benceno. Insoluble en hidrocarburos / Temperatura de auto-inflamación: no disponible / Temperatura de descomposición: no aplica / Viscosidad: : 1.7 mpa.s; 20ºC
Forma Física	Olor: penetrante e irritante / Sabor: - / Color: incoloro o amarillo claro / Aspecto: líquido
Especificaciones Microbiológicas	No aplica
Presentación	Tanqueta de 1160 kg, tarrina de 25 kg, bidón de 10 kg
Vida Útil	Conservar en lugares secos, bien ventilados, alejado de materiales oxidantes y protegido de daños físicos.