FICHA TECNICA

PRODUCTO: ÁCIDO SULFÚRICO	Nº CAS: 7664-93-9

Descripción	Ácido inorgánico, utilizado para la fabricación de fertilizantes, detergentes, sulfato de aluminio, sales, explosivos, productos farmacéuticos y numerosos productos químicos. También como electrolito para baterías, agente deshidratante y otros diversos usos. / Utilizado en la manufactura de fosfato y sulfato de amonio. / Es usado en refinación de petróleo, acero y otros metales. / Sinónimos: sulfato de hidrógeno, aceite de vitriolo, espíritu de azufre, licor de azufre.
Composición	Ácido sulfúrico / H2SO4
Dosis de uso
Modo de uso
Propiedades físico químicas	pH: 0.3 en solución acuosa 1 N / Punto de fusión/punto de congelación: -2 ºC / Punto inicial e intervalo de ebullición: 327 ºC / Punto de inflamación: no disponible / Tasa de evaporación: no disponible / Inflamabilidad (sólido, gas): no aplica / Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad: no disponible / Presión de vapor: Menor que 0.3 mm. Hg a 25 °C / Densidad de vapor: 3.4 relativa al aires =1 / Densidad relativa: 1.84 / Solubilidad(es): Completamente soluble en Agua. Soluble en Alcohol Etílico. / Temperatura de auto-inflamación: no disponible / Temperatura de descomposición: 340 ºC / Viscosidad: 25 cp a 25 °C
Forma Física	Olor: picante y penetrante / Sabor: - / Color: incoloro a amarillo / Aspecto: líquido viscoso
Especificaciones Microbiológicas	No aplica
Presentación	Tarrina de 25 kg
Vida Útil